一、6300 KVA -180000KVA、110KV级三相双绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 110 121 | ±2×2.5 | 6.3 6.6 10.5 11 10.5 | YNd11 | 8.4 | 34 | 0.70 | 7.4 | 34 | 0.70 | 10.5 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 10.1 | 43 | 0.70 | 9.0 | 43 | 0.70 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 11.9 | 50 | 0.65 | 10.6 | 50 | 0.65 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 14.0 | 60 | 0.65 | 12.5 | 60 | 0.65 |  | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 16.9 | 73 | 0.60 | 15.0 | 73 | 0.60 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 19.8 | 88 | 0.60 | 17.6 | 88 | 0.60 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 23.4 | 105 | 0.55 | 20.8 | 105 | 0.55 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 27.7 | 126 | 0.55 | 24.6 | 126 | 0.55 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 33.1 | 148 | 0.50 | 29.4 | 148 | 0.50 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 39.6 | 184 | 0.50 | 35.2 | 184 | 0.50 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 46.8 | 222 | 0.45 | 41.6 | 222 | 0.45 | 12-14 | 2040 |
| 75000 |  |  | 13.8 15.75 18 20 |  | 53.1 | 264 | 0.40 | 47.2 | 264 | 0.40 |  | 2040 |
| 90000 |  |  |  |  | 61.2 | 304 | 0.35 | 54.4 | 304 | 0.35 |  | 2040 |
| 120000 |  |  |  |  | 76.3 | 377 | 0.30 | 67.8 | 377 | 0.30 |  | 2040 |
| 150000 |  |  |  |  | 90.2 | 448 | 0.30 | 80.2 | 448 | 0.30 |  | 2040 |
| 180000 |  |  |  |  | 101.3 | 505 | 0.25 | 90.0 | 505 | 0.25 |  | 2040 |

- 注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器。

二、6300 KVA -63000KVA、110KV级三相双绕组有载调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 110 | ±8×1.25 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.0 | 34 | 0.70 | 8.0 | 34 | 0.65 | 10.5 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 10.8 | 43 | 0.70 | 9.6 | 43 | 0.65 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 12.8 | 50 | 0.65 | 11.4 | 50 | 0.60 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 15.0 | 60 | 0.65 | 13.4 | 60 | 0.60 |  | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 18.2 | 73 | 0.60 | 16.2 | 73 | 0.55 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 21.6 | 88 | 0.60 | 19.2 | 88 | 0.55 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 25.5 | 105 | 0.55 | 22.7 | 105 | 0.50 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 30.4 | 126 | 0.55 | 27.0 | 126 | 0.50 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 36.3 | 148 | 0.50 | 32.3 | 148 | 0.45 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 43.0 | 184 | 0.50 | 38.2 | 184 | 0.45 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 51.1 | 222 | 0.45 | 45.4 | 222 | 0.40 |  | 2040 |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

三、6300 KVA -63000KVA、110KV级三相双绕组低压为35K无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 分接(%) | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 110 121 | ±2×2.5 | 35 37 38.5 | YNd11 | 9.0 | 37 | 0.75 | 8.0 | 37 | 0.70 | 10.5 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 10.8 | 45 | 0.75 | 9.6 | 45 | 0.70 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 12.6 | 52 | 0.70 | 11.2 | 52 | 0.65 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 14.8 | 63 | 0.70 | 13.1 | 63 | 0.65 |  | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 17.6 | 77 | 0.65 | 15.7 | 77 | 0.60 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 20.9 | 94 | 0.65 | 18.6 | 94 | 0.60 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 24.7 | 110 | 0.60 | 21.9 | 110 | 0.55 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 29.2 | 133 | 0.60 | 25.9 | 133 | 0.55 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 34.7 | 156 | 0.55 | 30.9 | 156 | 0.50 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 41.6 | 194 | 0.55 | 37.0 | 194 | 0.50 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 49.1 | 233 | 0.50 | 43.7 | 233 | 0.45 |  | 2040 |

注：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

四、6300 KVA -63000KVA、110KV级三相三绕组有载调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 110±8×1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 10.8 | 45 | 0.85 | 9.6 | 45 | 0.75 | 高-中 10.5 高-低17.5-18.5 中-低 6.5 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 13.0 | 53 | 0.85 | 11.5 | 53 | 0.75 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 15.4 | 63 | 0.80 | 13.7 | 63 | 0.70 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 18.2 | 74 | 0.80 | 16.2 | 74 | 0.70 |  | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 21.8 | 90 | 0.75 | 19.4 | 90 | 0.65 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 25.7 | 106 | 0.75 | 22.9 | 106 | 0.65 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 30.4 | 126 | 0.70 | 27.0 | 126 | 0.60 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 36.2 | 149 | 0.70 | 32.2 | 149 | 0.60 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 43.4 | 179 | 0.65 | 38.6 | 179 | 0.55 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 51.2 | 213 | 0.65 | 45.5 | 213 | 0.55 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 60.9 | 255 | 0.60 | 54.2 | 255 | 0.50 |  | 2040 |

注1：根据用户要求也可提供其它电压组合的产品

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

注3：根据用户要求，中压可选用不同于表中的电压值或设分接头

五、6300 KVA -63000KVA、110KV级三相三绕组无励磁调压电力变压器：

| 规定 容量 | 电压组合kV | 联接 组 标号 | 10型 | 11型 | 短路 阻抗 | 轨矩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 | 空载损耗 | 负载损耗 | 空载电流 |  |  |
| (KVA) | 高压 | 中压 | 低压 |  | （kw） | (kw) | (%) | (kw) | (kw) | (%) | (%) | (mm) |
| 6300 | 110±2×2.5% 121±2×2.5% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0d11 | 10.1 | 45 | 0.70 | 9.0 | 45 | 0.65 | 高-中 10.5 高-低17.5-18.5 中-低 6.5 | 1475 |
| 8000 |  |  |  |  | 12.0 | 53 | 0.70 | 10.6 | 53 | 0.65 |  | 1475 |
| 10000 |  |  |  |  | 14.2 | 63 | 0.65 | 12.6 | 63 | 0.60 |  | 1475 |
| 12500 |  |  |  |  | 16.6 | 74 | 0.65 | 14.7 | 74 | 0.60 |  | 1475 |
| 16000 |  |  |  |  | 20.2 | 90 | 0.60 | 17.9 | 90 | 0.55 |  | 2040 |
| 20000 |  |  |  |  | 23.8 | 106 | 0.60 | 21.1 | 106 | 0.55 |  | 2040 |
| 25000 |  |  |  |  | 27.7 | 126 | 0.55 | 24.6 | 126 | 0.50 |  | 2040 |
| 31500 |  |  |  |  | 33.1 | 149 | 0.55 | 29.4 | 149 | 0.50 |  | 2040 |
| 40000 |  |  |  |  | 39.2 | 179 | 0.50 | 34.9 | 179 | 0.45 |  | 2040 |
| 50000 |  |  |  |  | 46.8 | 213 | 0.50 | 41.6 | 213 | 0.45 |  | 2040 |
| 63000 |  |  |  |  | 55.4 | 255 | 0.45 | 49.3 | 255 | 0.40 |  | 2040 |

注1：根据用户要求也可提供其它电压组合的产品

注2：根据用户需要也可制造各种特殊参数与性能的变压器

注3：根据用户要求，中压可选用不同于表中的电压值或设分接头